|  | Category: Flame sterilisation Keywords: portable Bunsen burner For further details and ordering information see product flyer. Pictures available on: http://www.integra-biosciences.com/downloads/images.html |
| --- | --- |

FIREBOY eco – Sicherheitsbunsenbrenner

Produktbeschreibung:

FIREBOY eco ist ein Sicherheitsbunsenbrenner mit Flammenwächter und Überhitzungsschutz. Die Flamme kann schnell über einen Fußschalter oder auf Knopfdruck gezündet werden, ohne dass ein Feuerzeug oder Streichhölzer benötigt werden. Zwei Justierknöpfe für die Luft- und Gaszufuhr ermöglichen die individuelle Feineinstellung der Flammengröße und Temperatur.

Der FIREBOY eco ist kompatibel zu allen üblichen Gastypen, wie Butan/Propan und Erdgas, und kann entweder an ein Gasverteilersystem oder an verschiedene Gaskartuschen angeschlossen werden.

Das glatte, verchromte Metallgehäuse ist leicht zu reinigen und sowohl UV- als auch Lösungsmittel-beständig.

Funktionen und Nutzen:

- Flammenüberwachung und Überhitzungsschutz zur sicheren Bedienung.

- Freihandbedienung, da die Flammenzündung mit einem Fußschalter ausgelöst wird.

- Glattes, verchromtes Metallgehäuse für ausgedehnte UV- und Lösungsmittel-Beständigkeit.